## Slide 1: Laserem řízený průraz atmosférických vysokonapěťových mezer
Diagnostika stavu plazmového kanálu, statistická dynamika
spínání a prediktivní modelování
Podklad k odborné rozpravě • revize 16. září 2026
Ing. Michal Sakala | školitel: doc. Ing. Jan Mikeš, Ph.D.
ČVUT FEL, K13116 • ve spolupráci s HiLASE
Atmosférický základ pro dlouhodobý cíl: technicky a ekonomicky
životaschopná vysokonapěťová zařízení bez SF₆.
Notes: Návrh rozsahu pro odbornou rozpravu po prvních dvou letech. Povinný Tier 1 zahrnuje atmosférický vzduch, predikci a TCO. Odevzdání srpen 2028. Tier 2 a 3 jsou mimo povinné dokončení. Šablona: ČVUT, https://www.cvut.cz/logo-a-graficky-manual, soubor PowerPoint_CS.potx. Hlavní část přibližně 15–20 minut; přesný čas podle pozvánky.
Full English working title: Laser-Controlled Breakdown in Atmospheric-Pressure High-Voltage Gaps: Plasma-Channel Diagnostics, Stochastic Switching Dynamics, and Predictive Modelling.

## Slide 2: Dlouhodobý cíl a rozsah disertace
Cíl programu: přispět k náhradě SF₆ ve vysokonapěťových zařízeních.
Tier 1: atmosférický vzduch, predikce a TCO.
Odevzdání disertace: srpen 2028.
Tier 2 a 3: navazující výzkum mimo povinné dokončení.
2 / 18
Notes: Dlouhodobým cílem programu W je přispět k náhradě SF₆ technicky a ekonomicky životaschopnými vysokonapěťovými zařízeními. Tier 1 vytváří měřicí, predikční a ekonomický základ. Tier 2 může ověřit přenos do CO₂ a tlakových podmínek, Tier 3 navázat aplikacemi. Prokázání úplné náhrady SF₆ není podmínkou odevzdání disertace. W znamená celý výzkumný program. Disertace je vymezena Tier 1; CO₂ není podmínkou názvu ani výsledků disertace. Jde o uživatelem zvolený plán, nikoli o tvrzení, že jej již schválila komise.

## Slide 3: Původ dosavadních měření
Období | Experiment | Zařazení
05/2024 | 7 sérií průrazného napětí | Základ z diplomky
02/2025 | 3 série zpoždění | Nový přínos Ph.D.
APL 2025 | 7 převzatých + 3 nové | Společná publikace
3 / 18
Notes: Původ potvrdil autor: sedm sérií květen 2024 z diplomové práce, tři série únor 2025. Archiv HiLASE obsahuje odpovídající období. ICOLSE a APL nejsou dva nezávislé soubory deseti nových doktorandských měření. APL: doi:10.1109/APL65034.2025.11108944.

## Slide 4: Experimentální základ
Kulové elektrody Ø 20 mm
Mezery 5 a 10 mm
Zdroj do 40 kV DC
Pikosekundový laser PERLA
4 / 18
Notes: Parametry historické kampaně podle APL 2025, nikoli potvrzení aktuální dostupnosti. PERLA 1,2 ps; 1 kHz; atmosférický vzduch. Fotografie z autorského rukopisu APL, obr. 5. DOI:10.1109/APL65034.2025.11108944.

## Slide 5: Výsledky a jejich hranice
Tabulkové poklesy průrazného napětí: přibližně 18–31 %.
Zpoždění: 0,164–8,124 µs vůči elektrickému triggeru.
Dosud chybí kalibrovaný optický počátek a nezávislá validace.
Vliv intenzity na zpoždění zůstává k ověření.
5 / 18
Notes: Rozsah 18–31 % jsou maximální poklesy v tabulce APL, ne U50 ani garance spolehlivosti. Rozsah zpoždění 0,164–8,124 µs je vztažen k elektrickému triggeru. Vztah intenzity a zpoždění vyžaduje ověření; nepřebíráme obecnou monotónnost. DOI:10.1109/APL65034.2025.11108944.

## Slide 6: Hlavní výzkumná otázka
Zlepší měřený stav kanálu predikci průrazu
a umožní zvolit nejméně nákladné podmínky
při splnění technických požadavků?
Výstup: ověřená oblast platnosti a rozhodovací metoda.
6 / 18
Notes: Východiskem je stochastický průraz a fyzika kanálu. Nijdam, Teunissen, Ebert, Plasma Sources Sci. Technol. 29,103001 (2020), doi:10.1088/1361-6595/abaa05. Ekonomická výhodnost se testuje, nikoli předpokládá.

## Slide 7: Očekávaný disertační přínos
C1: reprodukovatelná mapa pravděpodobnosti a časování.
C2: přínos kanálového modelu na nezávislých datech.
C3: náklady a volba přípustného provozního bodu.
C4: dohledatelná data, kalibrace a výpočty.
7 / 18
Notes: Čtyři propojené výstupy: C-W1, C-W2, C-WE, C-W5. Referenční atmosférická konfigurace tvoří jádro; jedna druhá geometrie nebo polarita může sloužit jako kontrola robustnosti, pokud to dovolí data a zdroje. Negativní výsledek je přípustný při dostatečné citlivosti a kvantifikaci meze.

## Slide 8: Metrologie a plán měření
Optické t₀ a rozpočet nejistoty měřicího řetězce.
Referenční režim a kompaktní potvrzující matice.
Omezená kontrola robustnosti podle opakovatelnosti.
Záznam všech pokusů včetně neúspěšných výbojů.
Opakování v nezávislých relacích; počty podle pilotu.
8 / 18
Notes: Povinné je definovat optické t0, elektrické kritérium, dobu pozorování a nezávislé opakování. Referenční režim doplní podle možností omezená kontrola robustnosti. Fyzikální veličiny nejsou odvozovány přímo z intenzity obrazu bez modelu. JCGM 100:2008, doi:10.59161/JCGM100-2008E.

## Slide 9: Predikce a nezávislá validace
Výpočet pole → redukovaný model → ověření na nových datech.
M0: napětí a laser; M1 navíc identifikovatelný stav kanálu.
Pravděpodobnost a zpoždění se zahrnutím cenzorování.
Celé měřicí relace ponechané mimo učení modelu.
9 / 18
Notes: M0 a M1 mají stejné trénovací a validační dělení. Vyloučit únik výsledku: znaky jen před průrazem, pevný časový interval, zachovat časně průrazné i neúspěšné pokusy. Pro cenzorovaná data: Kaplan a Meier, JASA 53,457–481 (1958), doi:10.1080/01621459.1958.10501452.
Teoretický postup: elektrostatický výpočet skutečné geometrie, kontrola konvergence, redukovaný model pouze s identifikovatelnými stavy, citlivost a stejné nezávislé dělení dat jako M0. Jas obrazu není přímá elektronová hustota. U nákladové volby před pulzem se post-pulzní znak integruje přes jeho rozdělení pro zvolenou konfiguraci.

## Slide 10: Predikce není řízení téhož pulzu
Diagnostika po pulzu může předpovědět průraz.
Nemůže zpětně změnit energii tohoto pulzu.
Tier 1: offline volba konfigurace z opakovaných měření.
Zvolený bod se následně ověří v nezávislé relaci.
10 / 18
Notes: Rozlišení času rozhodnutí je podstatné. Diagnostika po pulzu může předpovídat následující průraz téhož pokusu, ale energii již proběhlého pulzu nezmění. Tier 1 proto vyhodnocuje offline volbu konfigurace. Adaptivní následné výstřely a řízení patří do Tier 3.

## Slide 11: TCO: co přesně hodnotíme
Služba: operace splňující elektrické a časové požadavky.
Porovnání přípustných konfigurací stejného pracoviště.
Odděleně sdílená infrastruktura a vlastní instalace.
Investice, spotřeba, obsluha, servis a důsledky selhání.
11 / 18
Notes: Referenční služba: požadovaný počet operací v definovaném elektrickém a časovém režimu atmosférického pracoviště. NIST Handbook 135, doi:10.6028/NIST.HB.135e2022-upd1. Cenu výzkumného laseru nesmíme současně zahrnout do CAPEX i do poplatku za přístup.
Rozlišit jednorázovou výzkumnou/uváděcí diagnostiku od diagnostiky nutné pro každou provozní operaci. Opakované diagnostické náklady patří do provozního TCO pouze pro službu, která ji používá.

## Slide 12: Náklady při splnění požadavků
Náklady na vyhovující operaci
= TCO / očekávaný počet vyhovujících operací
Podmínky: pravděpodobnost, časové okno a kapacita.
Výsledky: hranice výhodnosti a citlivost na vstupy.
Bez předpokladu, že vyšší energie je vždy výhodnější.
12 / 18
Notes: c_ok = TCO/(A q). TCO je diskontovaný součet nákladů po odečtení zůstatkové hodnoty. A je počet pokusů, q pravděpodobnost vyhovující operace. Jmenovatel používá nediskontovaný fyzický počet. Pro fixní poptávku se musí upravit počet pokusů, kapacita a čas. Mimo přípustnou množinu není levný bod řešením.

## Slide 13: Jak získáme ekonomické vstupy
Měřené / doložené | Scénáře a citlivost
Úspěšnost, časování, reset | Počet operací a využití
Příkon, obsluha, nastavování | Vlastnictví a alokace investice
Ceny a servisní záznamy | Životnost a cena náhrady
13 / 18
Notes: Sběr ekonomických vstupů je součástí kampaně od začátku. Wall-plug spotřeba není optická energie pulzu. Životnost a servis jsou při absenci evidence scénáře. Zahrnout náklady diagnostiky; nevyvozovat snížení výpadků sítě ani prodloužení životnosti průmyslových vypínačů.

## Slide 14: Harmonogram základní disertace
Období | WP0–WP5; poté WP6–WP7
09–12/2026 01–02/2027 | WP0: aparatura, časování a protokol WP1: reference bez laseru a model pole
03–04/2027 05–06/2027 | WP2: pilot diagnostiky a model kanálu WP3: screening a červnové stop/go
07–10/2027 11/27–02/28 | WP4: potvrzující data, opakování WP5: nezávislá validace M0/M1 a volby
03–04/2028 06–08/2028 | WP6: TCO a citlivost WP7: text, revize, odevzdání
14 / 18
Notes: Campaign 0–5 odpovídají WP0–WP5 a kapitole 9 podkladu. Termíny jsou plánovací okna. C0: ověřit aparaturu, kalibraci a zahájit záznam nákladů. C1: nezávislé relace bez laseru, U50 a statické pole. C2: synchronizovaný pilot, opakování po seřízení, identifikovatelný model kanálu. C3: počty pokusů z pilotu, zmrazení M0/M1 a validačního dělení, červnové stop/go. C4: uchovat všechny pokusy, propojit diagnostiku a zopakovat kontrasty v nezávislé relaci. C5: zmrazit modely před otevřením validačních relací a nezávisle ověřit předem zvolený pracovní bod. WP6: náklady od C0, validovaný výkon z C5, vlastnické scénáře a citlivost; nejde o novou kampaň. WP7: psát průběžně, úplný text v červnu, odevzdání v srpnu 2028; obhajoba zvlášť. Tier 2 a 3 mimo povinné dokončení.

## Slide 15: Publikace a studijní podmínky
Článek 1: nová metrologie a stochastická měření (2027).
Článek 2: validace predikce a TCO (jaro 2028).
Ani jeden povinný článek nezávisí na CO₂.
Odeslání není přijetí; samostatně ověřit KOS a mobilitu.
15 / 18
Notes: Paper 1: podzim 2027; Paper 2: jaro 2028. Oba atmosférický Tier 1. Přijetí nelze garantovat. Řád FEL 2023, články 5–10; oficiální zdroj https://intranet.fel.cvut.cz/en/education/rules/DoctoralStudyCode_FEE-2023.pdf. Ověřit konkrétní evidenci KOS a uznání publikací.

## Slide 16: Rozhodnutí pro odbornou rozpravu
Je atmosférické jádro s C3 dostatečné pro disertaci?
Je zvolená služba vhodná pro technicko-ekonomické hodnocení?
Jsou metrologie a nezávislá validace přiměřené?
Potvrdit rozsah do 08/2028; Tier 2 a 3 jako pokračování.
16 / 18
Notes: Závěrečný snímek hlavní části. Požádat o posouzení dostatečnosti fyzikálního i ekonomického přínosu pro konkrétní program, přiměřenosti rozsahu a pravidel validace. Nežádat automatické schválení neověřených výsledků.

## Slide 17: Záloha: meze a alternativní výsledky
Nereprodukovatelný znak → vyčíslit diagnostickou mez.
M1 nezlepší predikci → ponechat jednodušší M0.
Žádný přípustný bod → uvést chybějící výkonovou rezervu.
Nestabilní pořadí nákladů → uvést scénáře a hranice.
17 / 18
Notes: Záložní snímek pro otázky. Nulový přínos M1 není automatický neúspěch studie, ale vyžaduje doloženou citlivost testu. Pokud neexistuje ekonomicky stabilní optimum nebo bod splňující požadavky, uvést tuto skutečnost.

## Slide 18: Záloha: hlavní odborné zdroje
Sakala et al. APL 2025, s. 423–428.
DOI: 10.1109/APL65034.2025.11108944
Nijdam, Teunissen, Ebert. PSST 29, 103001 (2020).
DOI: 10.1088/1361-6595/abaa05
JCGM 100:2008 a JCGM 101:2008 (GUM).
Kneifel, Webb. NIST Handbook 135 (2022, aktualizace).
DOI: 10.6028/NIST.HB.135e2022-upd1
18 / 18
Notes: Úplná bibliografie je v písemné studii. Zde jsou zkrácené vědecké citace. ICOLSE 2024: M. Sakala et al., Analysis of Laser Parameters for Efficient Quantum Ionization in Air for HV Circuit Triggering, autorův konferenční rukopis.